## Slide 1: Projet basse vision
Module 1 : affichage données GPS
Module 2 : affichage donnés météo (température, pression atmosphérique et hygrométrie)
Module 3 : calcul de marée (affichage pendule et sinusoide) et données astronomiques
Module 4 : interface avec les équipements du bord en NMEA 2000
Chaque module est un projet à part entière fonctionnant de façon autonome
Enfin, tous ces modules sont intégrés dans une seule application

## Slide 2: Contraintes de développement
Développement en Python 3.7
Utilisation d’un Raspberry PI 3 ou version supérieure
Utilisation d’un récepteur GPS multiconstellation (GPS, Galiléo) intégré sur le Raspberry PI
Utilisation d’un capteur de température, pression et hygrométrie BME 280 (adafrui)
Librairies Python :
  WX python pour la conception des IHM
  PyTTSx3 pour l’annonce de message audio
  Pynmea pour la lectures des trames NMEA du GPS au autres équpements du bord
  Ephem pour les calculs astronomiques
Pas d’accès au web en temps réel
Utilisation d’une synthèse vocale (ORCA pour le pilotage de l’application et de Pyttsx3)
Intégration de la solution dans un boitier contenant l’écran tactile et le raspberry PI

## Slide 3: Module 1 : affichage données GPS

## Slide 4: Module 1 : affichage données GPS
Ce module permet d’afficher à l’cran les informations suivantes en temps réel :
  Date et heure courante (avec possibilité de choisir la timezone)
  Le nombre de satellites visibles
  La précision
  Un bloc « position » avec la latitude et la longitude courante
  Un bloc « route » avec la vitesse fond et le cap fond
Les données sont disponibles
  Via une IHM WX sur l’écran
  Annonces sonores via pyttsx3 en utilisant un keyboard numérique relié au PI via une liaison RF :
    Toutche 1 : annonce vitesse GPS
    Touche 2 : annonce vocale cap fon (GPS)
    Touche 3 : annonce latitude et longitude
    Touche 5 : annonce heure
    Touche 8 annonce charge batterie
  Les annonces sont délivrée via une oreillette sans fil type plantronnic M90

## Slide 5: Module 1 : fonction « homme à la mer »
En pressant TBD secondes le bouton « 0 » du key board » :
  Passage en mode « homme à la mer »
  Enregistrement automatique de la postion GPS courante
  Calcul en temps réel de la distance et du cap pour revenir à ce point enregistré (utilisation de la librairie python « latlon »)
  Annonce cyclique par pyttsx3 du cap et de la distance pour revenir au point de chute (période réglable dans les paramètres de configuration de l’application)
  données disponibles
  Via une IHM WX « homme à la mer » sur l’écran qui affiche une flèche pour le cap à suivre pour revenir à la position et la distance à parcourir
  Annonces sonores cyclique via pyttsx3
  Raccourci clavier à définir pour sortir du mode « homme à la mer » (2 touches durant TBD secondes)
  Utilisation d’une oreillette sans fil type plantronnic M90

## Slide 6
GPS
Date
Heure
GMT + 2
Longitude
Latitude
Position
Vitesse
Cap
Route
Nb de satellites visibles
Précision
m

## Slide 7: Module 2 : affichage donnés météo

## Slide 8: Module 2 : affichage données météo
Ce module permet d’afficher à l’cran les informations suivantes en temps réel :
  Date et heure courante (avec possibilité de choisir la timezone) TBC
  La température ambiante
  La pression atmosphérique
  L’hygrométrie
  Interrogation via les touches du keyboard RF (pyttsx3)
  Deux modes d’affichages possible :
  - un mode valeur en temps réel avec 3 cadrans numériques sur une même ligne avec des gros caractères jaunes sur fond noir
  Un mode courbe historique pour lequel on peut choisir un des trois paramètres, sur une durée de 4, 8, 12, 24 h, 3 jours ou 5 jours, l’affichage est mis à jour toutes les TBD minutes (paramètre de configuration)
  Les données sont historisée sur une période de 1 mois avec un point toutes les TBD secondes (prévoir paramètre de configuration)
  Les données proviennent du capteur BME 280 via l’interface I2C monté sur le raspberry PI4

## Slide 9: Module 2 : affichagemode cadrans
22 °C
Température
1015 HPa
Pression
55 %
Hygrometrie
Heure : 12 h 12 m 12 s

## Slide 10: Module 2 : affichage mode historique
Temps [4 h]
Presssion [[Hpa)

## Slide 11: Module 3 : calcul de marée (affichage pendule et sinusoide) et données astronomiques

## Slide 12: Module 3 : calcul de marée et données astronomique
Ce module permet d’afficher à l’cran les informations suivantes en temps réel :
  Date et heure courante (avec possibilité de choisir la timezone) TBC
  par rapport à l’heure courante :
    Le type de marée haute ou basse et l’heure précédent l’heure courate
    Le type de marée haute ou basse et l’heure qui suit l’heure courante
    Le coefficient de marée
    Le nom du port
  Deux modes d’affichages possible :
  - un mode « pendule à marée » type application marée info
  Un mode courbe sinusoide de niveau d’eau en fonction du temps

## Slide 13: IHM pendule à marée on ne garde que la partie supérieure de la fenêtre ci-dessous

## Slide 14: IHM mode courbe de marée en fonction du temps (sinusoide)

## Slide 15: Module 4 : interface avec les équipements du bord en NMEA 2000

## Slide 16: Module 2 : affichage données météo
Ce module permet d’afficher à l’cran les informations suivantes en temps réel :
  Date et heure courante (avec possibilité de choisir la timezone) TBC
  La température ambiante
  La pression atmosphérique
  L’hygrométrie
  Deux modes d’affichages possible :
  - un mode valeur en temps réel avec 3 cadrans numériques sur une même ligne avec des gros caractères jaunes sur fond noir
  Un mode courbe historique pour lequel on peut choisir un des trois paramètres, sur une durée de 4, 8, 12, 24 h, 3 jours ou 5 jours, l’affichage est mis à jour toutes les TBD minutes (paramètre de configuration)

## Slide 17: Module 5 : intégration des 4 modules en une seule application